## Slide 1: Sensoranbindung mit IO-Link
Stefanie Schmidiger
Notes: Ich begrüsse euch zur Zwischenpräsentation meiner Diplomarbeit zum Thema «Sensoranbindung mit IO-Link»

## Slide 2: Inhalt
Was ist IO-Link
  Aufbau
  Verdrahtung
  Vor- und Nachteile
IO-Link Protokoll
Aufgabenstellung
  Sensoren
  Demoboard
  IO-Link Klemme für SPS
Demoprogramm
Nächste Schritte

## Slide 3: Was ist IO-Link?
Notes: IO-Link Master
IO-Link Device/Slave
Herstellerunabhängiger Standard
Punkt-zu-Punkt Kommunikation, kein Feldbus
  Jeder Anschluss («Port») kann ein Sensor oder ein IO-Link Master verkörpern
  Keine Auswirkung bei Ausfall eines Devices
  Höhere Übertragungsraten
  Leichter erweiterbar
  Hoher Kabelaufwand

## Slide 4: Anschluss
3-5 Pins
Notes: Standardkabel
Leichtes Verdrahten
Verpolungsschutz
Bidirektional
24V, max. 200mA, max. 20m Leitung
Zusatzleitungen:
Pin2 wird zu zusätzlichem Digitalpin
Pin2+5 werden zu einer zusätzlichen galvanisch getrennten Versorgung (bei energieintensiven Sensoren)

## Slide 5: Vorteile
Verlustfrei, digital, systemunabhängig
Implementiert in die wichtigsten Feldbussysteme
Standardisiert, 3 adrig, Verpolungsschutz
Plug & Play
Erweiterte Funktionen:
  einfache Parametrierung
  Diagnosedaten
  Identifikation (viele Sensoren sehen ähnlich aus)
Notes: 3-adrig: Serielle, analoge und RS232 Schnittstellen werden überflüssig
Plug&play: Deviceeinstellungen stromausfallsicher gespeichert -> einfacher Sensoraustausch da Datenerhaltung ->
Implementiert in die verbreitetesten Feldbussysteme: Profibus, Profinet, AS-i, CANopen, CC-Link, Devicenet, Ethercat, Ethernet/IP, Interbus S, Powerlink, Sercos III

## Slide 6: Kommunikation mit dem Master
Baudraten:
  COM1: 4.8 kBaud
  COM2: 38.4 kBaud
  COM3: 230.4 kBaud
Kommunikationsstatus der Leitung:
  IO-Link Kommunikation
  SIO
  Deaktiviert

## Slide 7: Zusammenhang Datentyp - Übertragung

## Slide 8: Memory Management
Notes: Direct Parameter Pages 1 + 2:
Platz für Kommandos und Parameter
Read und write access
Für kleine Sensoren reichen die direct Parameter Pages
0x00 – 0x10: DirectParameter page 1
0x10 – 0x1F: DirectParameter page 2
DirectParameter page 1:
0x04: Revisionsnummer
0x07-0x08: DeviceID
DirectParameter page 2:
0x10: Status (read-only):
  0 = error
  1 = operating
  2 = init
0x11: Sensor wählen
  0 = AD-Wandler
  1 = Digitaler Wert eines Buttons (0x00 oder 0xFF)

## Slide 9: IO-Link Protokoll
Notes: Physical layer:
Bitübertragung, Spannungspegel, Übertragungskanal (Kabel, wireless), Modus (SIO, IO-Link Kommunikation)
Data Link Layer:
Prüfsumme, schaut, dass angekommene Bits stimmen. Bindeglied zwischen Datenverarbeitung und Übertragung
Application Layer:
Verbindet Protokoll mit Usersoftware. Schnittstellle zum Benutzer

## Slide 10: IO-Link Stack
Notes: Process Data Handler: zyklische Daten
On-request Data Handler: azyklische Daten

## Slide 11: Aufgabenstellung
Laserschweisssystem
Sensordaten zentral auslesbar
Pyrometer und Leistungsmessung
Sensorwerte auslesen mit 2 kHz

## Slide 12: Hardwareanforderungen
Pyrometer
Leistungs-messung
Mikrocontroller
PHY
IO-Link Master
Demoboard
3.3V
24V
3.3V
3.3V
GPIO Pins als Stiftleiste herausgeführt
SPI und I2C Interface
IO-Link Stack

## Slide 13: Genie Explorer TM96.1 Var B
AtMega32
PHY von HMT
IO-Link Stack lizenzfrei
Inkl. Demoprogramm

## Slide 14: Sensoren
Leistungsmessung (I2C)
ADC Wert über I2C
Pyrometer (SPI)
Custom Implementierung
Notes: Leistungsmessung (I2C):
AD Wandler mit Übertragung via I2C
Pyrometer:
Mikrocontroller
Eigene Kommandos

## Slide 15
I2C Data
I2C Clock
SPI SlaveSelect
SPI MISO
SPI MOSI
SPI Clock

## Slide 16: IO-Link Master
EL6224 und TwinCat
Support
  Viele verlorene Frames
  Watchdog des Ports
  Fehler beim Einlesen der IODD

## Slide 17: M-Sequenz
Demoprogramm:
1 Byte Prozessdaten werden ausgelesen
Notes: Wie weit ich bin:

## Slide 18: Nächste Schritte
Besuch bei HMT
  Zeitkritisch -> wann Sensorwerte auslesen
  2 oder 4 Byte Prozessdaten
  Grundsätzliche Fragen zu IO-Link
Sensorwerte übertragen
SPI Sensor aufsetzen

## Slide 19: Fragen?